АКТ

обследования здания МОУ «Гимназия» г. Александровска по ул. Пионерская, 10

17. 10.2008г.

Комиссия в составе: нач. АХГ управления образования - Бабановой Л.Н., начальника управления ЖКХ администрации муниципального района - Ешкилева СВ. , начальника сектора по ЖКХ и учету муниципального жилищного фонда - Хомякова В.А., инженера-строителя -Кашсваровой Г.Д. на основании приказа управления образования № 556 от 16.10.08г. обследовали здание МОУ «Гимназия» г. Александровска по ул. Пионерская, 10 Здание выполнено:

-	основное здание трехэтажное,  кирпичное,  фасад здания  оштукатурен,  перекрытие
железобетонное, утеплитель на чердачных плитах перекрытий уложен из   шлака толщиной 40 см,
кровля металлическая, окрашенная.

-	стены здания спортивного зала кирпичные и облицованы снаружи плитами ДСП, плиты
перекрытия уложены по балкам, балки уложены но кирпичным пилястрам,   кровля металлическая.

-	переход из основного здания в спортивный зал выполнен из кирпича, перекрытие
железобетонное, кровля металлическая

Комиссия установила:

-	в помещениях основного здания на потолках и стенах третьего этажа имеются подтеки,
следствие протечки  кровли.  В  метачлической кровле  имеются  пробоины, образовавшиеся при
сбивании наледи в зимнее время. Наледь образовывается от  выхода  теплого   воздуха с
вентиляционных коробов на чердаке, так как они разруошны. На фасаде в некоторых местах отпала
штукатурка, наружная    кирпичная кладка п местах намокания разрушилась. По всему периметру
здания разрушен цоколь и отсутствует отмостка.

-	в переходе из основною здания в спортивный зал на потолке и стенах имеются подтеки,
следствии протечки кровли. В зимнее время на кровле образуется   наледь. Крыша над переходом
выполнена двухскатная. Уклон ската незначительный, занижена толщина утеплителя на перекрытии.

Комиссия рекомендует:

- в    основном    здании    требуется    выполнить    замену    кровли    с    устройством
неорганизованного водостока, восстановить вентиляционные короба на чердачном помещении и
вывести  их  на кровлю.  Требуется выполнить ремонт фасада,  цоколя  и устройство отмостки.
Восстановить жалюзийные решетки в слуховых окнах.

- в переходе из основного здания в спортивный зал требуется выполнить устройство
крыши. Уклон ската крыши требуется увеличить. Толщину утеплителя на перекрытие уложить
согласно нормативных требований. Предусмотреть устройство слуховых окон.

подготовить ироектио-сметную документацию на выполнение работ.

Комиссия решила, что   здание пригодно для эксплуатации. Внутри здания, где имеются подтеки на стенах и потолке требуется отбить штукатурку и известковый набел.